|  | Тел.: (8182) 46 05 88 Факс: (8182) 68 83 05 E-mail: nordx@nordx.ru 163000, г. Архангельск, ул. Дачная, д.48, 2 этаж |
| --- | --- |
| Характеристики железнодорожного транспорта |
|  | Четырёхосный цельнометаллический полувагон. Используется для перевозки массовых неагрессивных, насыпных и навалочных грузов не требующих укрытия от атмосферных осадков, а также штабельных и штучных с креплением их в соответствии с Правилами погрузки и крепления грузов. Кузов полувагона не имеет крыши, что обеспечивает удобство погрузки и выгрузки грузов. |
|  | Железнодорожная платформа. Предназначена для перевозки длинномерных, штучных и сыпучих грузов, контейнеров и оборудования, лесоматериалов, машин на колесном ходу в пределах внутреннего габарита данного вагона, не требующих укрытия от атмосферных осадков. |
|  | Рефрижераторная секция. Предазначена для перевозки грузов требовательных к соблюдению температурного режима. Позволяет поддерживать температуру перевозимых грузов от +14 °C до −20 °C при температуре наружного воздуха от −50 °C до +38 °C. |
|  | Крытый вагон. Крытый вагон предназначен для транспортировки тарно-штучных, штабельных, пакетированных и некоторых сыпучих (напр. зерно) грузов, требующих защиты от атмосферных осадков, по железным дорогам России. Используется как универсальное транспортное средство, для перевозки грузов не требующих особых условий транспортировки. |
|  | Хоппер. Вагон-хоппер обеспечивает перевозку по железным дорогам зерна и других аналогичных пищевых продуктов насыпью с гравитационной погрузкой через верхние люки и разгрузкой в межрельсовое пространство через нижние люки. Привод механизма разгрузки ручной. Данный вагон используется, также и для перевозки минеральных удобрений, при этом в качестве лакокрасочного покрытия кузова вагона применяется эмаль на основе эпоксидных смол. |
| Внутренние размеры вагонов (фактические размеры зависят от модификации вагона) |
| Тип Техническая норма загрузки, кг Грузовое помещение Дверной проем Объем, м3 Грузоподъемность, т Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Высота, мм Ширина, мм Крытый 4-х осный 68 13800 2760 2790 2300 2000 120 68 Полувагон 69 12076 2876 2060 - 2530 74 69 Платформа 70 13300 2770 500 - - - 70 Грузовой ГРПС-ГДР 41 13580 2378 2410 2032 1995 75 41 Грузовой ГРПС-БМЗ 43 18600 2580 2810 2100 1900 130 43 |